XYF1600-2400-2600-3200 S型纺粘无纺布设备配置

Specification of XYF1600-2400-2600-3200 Spunbond Non-Woven Production Line

| Name of Equipment | Technical Parameter | Quantity |
| --- | --- | --- |
| Extruder | 型号Model | JWM150/30 | 1unit |
|  | 额定产量rated output | 600kg/h |  |
|  | 额定转rated revolution | 60rpm |  |
|  | 加热功率heating capacity | 100KW/380V |  |
|  | 配置电机功率motor horsepower | 90KW/直流电机AC motor |  |
| Returning particle ectruder | 型号Model | JWM105/15C | 1unit |
|  | 额定产量rated output | 80KG/h |  |
|  | 额定转rated revolution | 80rpm |  |
|  | 加热功率heating capacity | 18.5KW/交流电机AC motor |  |
| Melt filter | 型号Model | PF2T-3.5B | 1unit |
|  | 过滤面积filtering area | 3.5㎡×2 |  |
|  | 过滤精度filtering precision | 250目 |  |
|  | 最高压力Max. pressure | 30Mpa |  |
|  | 最高使用温度Max.temp. | 300℃ |  |
| metering pump | 型号model | HRA1×250cc /s | 1unit |
|  | 配置电机功率motor horsepower | 5.5KW／交流电机sync motor |  |
| color masterbatch add advice | 型号Model | XYF2400 | 1sets |
|  | 配置电机功率motor horsepower | 0.75kW/交流电机 |  |
|  | 配色能力color matching capacity | 0.5%-10% |  |
| spinning box | 型号Model | Cg2400_40cr | 1set |
| Monomer suction device | 型号model | 9-19型 | 1set |
|  | 配置电机功率motor horsepower | 7.5KW/交流电机AC motor |  |
| Particle suction device | 型号model | FSQ-800 | 1set |
|  | 吸料能力capacity | 800Kg/h |  |
|  | 配置电机功率motor horsepower | 7.5KW/交流电机AC motor |  |
| high volume container | 型号model | XYF2400 | 1pc |
|  | 材料made of | 冷轧板cold-rolled plate |  |
|  | 储料数量capacity | 0.2T |  |
| blower | 型号model | XYF2400 | 2pcs |
|  | 材料made of | 铝板aluminum plate |  |
| perforated plate | 型号model | XYF2400 | 8pcs |
|  | 材料made of | 镀锌板galvanized plate |  |
| air duct | 型号model | XYF2400 | 1set |
|  | 材料made of | 镀锌板galvanized plate |  |
| upper-stretching device | 型号model | XYF2400 | 1set |
|  | 主要材料made from | 钢化玻璃toughened glass |  |
| Lower-stretching device | 型号model | XYF2400 | 1set |
|  | 主要材料made from | 不锈钢板SS |  |
| Air conditioner blower | 型号model | ZKT1420_W35B | 1set |
|  | 机组风量capacity | 21905m3/h |  |
|  | 冷量cooling capacity | 180KW |  |
| Air supply blower | 型号model | 9-26-9D | 1set |
|  | 风量capacity | 17465m3/h |  |
|  | 风压pressure | 6143pa |  |
|  | 电机功率horsepower | 37Kw/交流电机AC motor |  |
| Suction blower | 型号model | 9-26-9D | 1unit |
|  | 风量capacity | 21905 m3/h |  |
|  | 风压pressure | 6143 pa |  |
|  | 电机功率horsepower | 45KW/交流电机AC motor |  |
| Oil Furnace | 型号model | YJ-48 | 1unit |
|  | 加热功率heating capacity | 60KW/380V |  |
|  | 油泵功率oil pump horsepower | 4KW/交流电机AC motor |  |
| Oil Furnace to roller | 型号model | YJ-48 | 2 Unit |
|  | 加热功率heating capacity | 60W/380V |  |
|  | 油泵功率oil pump horsepower | 4KW/交流电机AC motor |  |
| Calciner | 型号model | YJ_2400 | 1unit |
|  | 加热功率heating capacity | 30KW/380V |  |
| Ultrasonic cleaner | 型号model | GF2400 | 1unit |
|  | 加热功率heating horsepower | 6KW/220V |  |
| Netting device | 型号model | XYF2400 | 1unit |
|  | 线速度line velocity | 180m/min |  |
|  | 电机功率motor horsepower | 11KW／交流电机sync motor |  |
| roller | 型号model | RZJ2400 | 1unit |
|  | 线速度line velocity | 180m/min |  |
|  | main motor horsepower | 37KW交流电机AC motor |  |
|  | 液压电泵电机功率hydraulic motor horsepower | 4KW/交流电机AC motor |  |
|  | 循环油泵电机功率cycling oil pump horsepower | 1.1KW/交流电机AC motor |  |
| wrapping machine | 型号model | XYF2400 | 1unit |
|  | 线速度line velocity | 180m/min |  |
|  | 主令电机功率main motor horsepower | 7.5KW/电机交流AC motor |  |
| storing container | 型号model | XYF2400 | 1个 1pc |
|  | 体积volume | 2m3 |  |
| overhead crane | 型号model | CD1型 | 1台 1unit |
|  | 起重吨位capacity | 1T |  |
| Air compressor | 型号model | W-0.9/8 | 1台 1unit |
|  | 电机功率motor horsepower | 11KW/交流电机AC motor |  |
| Spinneret | 型号Model | XYF2400 | 2set |
| electrical box | 型号model | XYF2400 | 1套 1set |
|  | 装机容量capacity | 500KW |  |
| spare parts | 喷丝板过滤网Spinneret screen | 2710×225 | 10张pcs |
|  | 过滤器密封圈seal to filter | φ60-φ50 φ170-φ160 | 10个 |
|  | 挤出机加热圈insulation ring to extruder |  | 2副sets |
|  | Pt100 |  | 5个pcs |
|  | 气管接头air plug | G1/4-08 | 10个pcs |
|  | 成网帘webbing curtain | 2750×10000 | 2张pcs |
|  | 喷丝板专用螺栓spinneret special bolt | M18×2.5×75 | 10颗pcs |
|  | 四氟条PTFE | φ4 | 1卷spool |
| 专用工具special tool | 过滤器专用工具filter special tool | XYF2400 | 1套set |
|  | 折螺杆专用工具screw rod special tool | XYF2400 | 1套set |

XYF1600、2400、2600、3200 S型纺粘无纺布设备配置（参数以2400为例）

| 设备名称 | 设备性能参数 | 台数 |
| --- | --- | --- |
| 挤出机 | 型号 | JWM150/30 | 1台 |
|  | 额定产量 | 600kg/h |  |
|  | 额定转速 | 60rpm |  |
|  | 加热功率 | 100KW/380V |  |
|  | 配置电机功率 | 90KW/直流电机 |  |
| 回料挤出机 | 型号 | JWM105/15C | 1台 |
|  | 额定产量 | 80KG/h |  |
|  | 额定转速 | 80rpm |  |
|  | 加热功率 | 18.5KW/交流电机 |  |
| 熔体过滤器 | 型号 | PF2T-3.5B | 1台 |
|  | 过滤面积 | 3.5㎡×2 |  |
|  | 过滤精度 | 250目 |  |
|  | 最高压力 | 30Mpa |  |
|  | 最高使用温度 | 300℃ |  |
| 计量泵 | 型号 | HRA1×250cc /s | 1台 |
|  | 配置电机功率 | 5.5KW／交流电机 |  |
| 色母添加装置 | 型号Model | XYF2400 | 1套 |
|  | 配置电机功率 | 0.75kW/交流电机 |  |
|  | 配色能力 | 0.5%-10% |  |
| 纺丝箱 | 型号 | Cg2400_40cr | 1套 |
| 单体抽吸装置 | 型号 | 9-19型 | 1套 |
|  | 配置电机功率 | 7.5KW/交流电机 |  |
| 吸料装置 | 型号 | FSQ-800 | 1套 |
|  | 吸料能力 | 800Kg/h |  |
|  | 配置电机功率 | 7.5KW/交流电机 |  |
| 高位仓 | 型号 | XYF2400 | 1个 |
|  | 材料 | 冷轧板 |  |
|  | 储料数量 | 0.2T |  |
| 风箱 | 型号 | XYF2400 | 2个 |
|  | 材料 | 铝板 |  |
| 孔板 | 型号 | XYF2400 | 8块 |
|  | 材料 | 镀锌板 |  |
| 风道 | 型号 | XYF2400 | 1套 |
|  | 材料 | 镀锌板 |  |
| 上拉伸器 | 型号 | XYF2400 | 1套 |
|  | 主要材料 | 钢化玻璃 |  |
| 下拉伸器 device | 型号 | XYF2400 | 1套 |
|  | 主要材料 | 不锈钢板SS |  |
| 空调风柜 | 型号 | ZKT1420_W35B | 1套 |
|  | 机组风量 | 21905m3/h |  |
|  | 冷量 | 180KW |  |
| 抽吸风机 | 型号 | 9-26-9D | 一台 |
|  | 风量 | 17465m3/h |  |
|  | 风压 | 6143pa |  |
|  | 电机功率 | 37Kw/交流电机 |  |
| 送风风机 | 型号 | 9-26-9D | 1台 |
|  | 风量capacity | 21905 m3/h |  |
|  | 风压pressure | 6143pa |  |
|  | 电机功率 | 45KW/交流电机 |  |
| 箱体油炉 | 型号model | YJ-48 | 1台 |
|  | 加热功率heating capacity | 60KW/380V |  |
|  | 油泵功率oil pump horsepower | 4KW/交流电机AC motor |  |
| 轧机油炉 | 型号model | YJ-48 | 2台 |
|  | 加热功率heating capacity | 60W/380V |  |
|  | 油泵功率oil pump horsepower | 4KW/交流电机AC motor |  |
| 煅烧炉 | 型号model | YJ_2400 | 1台 |
|  | 加热功率heating capacity | 30KW/380V |  |
| 超声波清洗机 | 型号model | GF2400 | 1台 |
|  | 加热功率heating horsepower | 6KW/220V |  |
| 成网机 | 型号model | XYF2400 | 1台 |
|  | 线速度line velocity | 180m/min |  |
|  | 电机功率motor horsepower | 11KW／交流电机sync motor |  |
| 轧机 | 型号model | RZJ2400 | 1台 |
|  | 线速度line velocity | 180m/min |  |
|  | 主令电机功率main motor horsepower | 37KW交流电机AC motor |  |
|  | 液压电泵电机功率hydraulic motor horsepower | 4KW/交流电机AC motor |  |
|  | 循环油泵电机功率cycling oil pump horsepower | 1.1KW/交流电机AC motor |  |
| 卷绕机 | 型号model | XYF2400 | 1台 |
|  | 线速度line velocity | 180m/min |  |
|  | 主令电机功率main motor horsepower | 7.5KW/电机交流AC motor |  |
| 储料仓 | 型号model | XYF2400 | 1个 |
|  | 体积volume | 2m3 |  |
| 行吊 | 型号model | CD1型 | 1台 |
|  | 起重吨位capacity | 1T |  |
| 空压机 | 型号model | W-0.9/8 | 1台 |
|  | 电机功率motor horsepower | 11KW/交流电机AC motor |  |
| 喷丝板 | 型号Model | XYF2400 | 2套 |
| 电柜 | 型号model | XYF2400 | 1套 |
|  | 装机容量capacity | 500KW |  |
| 备件 | 喷丝板过滤网Spinneret screen | 2710×225 | 10张 |
|  | 过滤器密封圈seal to filter | φ60-φ50 φ170-φ160 | 10个 |
|  | 挤出机加热圈 |  | 2副 |
|  | Pt100 |  | 5个 |
|  | 气管接头air plug | G1/4-08 | 10个 |
|  | 成网帘webbing curtain | 2750×10000 | 2张 |
|  | 喷丝板专用螺栓 | M18×2.5×75 | 10颗 |
|  | 四氟条PTFE | φ4 | 1卷 |
| 专用工具 | 过滤器专用工具 | XYF2400 | 1套 |
|  | 折螺杆专用工具 | XYF2400 | 1套 |